| «СОГЛАСОВАНО» ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ООО «Северо-Западный Инжиниринговый Центр» __________________ /Шумилова А.Д./ М.П. | «УТВЕРЖДАЮ» ЗАКАЗЧИК _____________________ // М.П. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

на выполнение работ по _________________________________________________________ по адресу: __________________________________________

Работы по инструментальному обследованию зданий выполняются согласно настоящей Программе проведения работ с учетом требований ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» и СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

Основание для проведения работ

Основанием проведения работ является Договор и Техническое задание

Цель работы

Объект обследования

Состав работ

- Предварительный выезд на Объект с целью ознакомления с объектом обследования, его объемно-планировочными и конструктивными решениями, сбора проектной и исполнительной документации. На основе полученных материалов устанавливаются (при возможности установления по результатам изучения в зависимости от полноты предоставляемых данных):

- Автор проекта;

- Год разработки проекта;

- Конструктивная схема сооружения;

- Сведения о примененных в проекте конструкциях;

- Время возведения сооружения;

- Геометрические размеры сооружения, элементов и конструкций;

- Расчетная схема;

- Проектные нагрузки;

- Характеристики материалов (бетона, металла, камня и т.п.), из которых выполнены конструкции;

- Сертификаты и паспорта на применение в строительстве зданий изделий и материалов;

- Характеристики грунтового основания;

- Имевшие место замены и отклонения от проекта;

- Проявившиеся при эксплуатации дефекты, повреждения и т.п.

- Составление и согласование с Заказчиком схем с указанием мест проведения испытаний и исследований (вскрытия и шурфы):

- Места и методы инструментальных измерений и испытаний;

- Места вскрытий для определения армирования – до __ шт.;

- Места проходки контрольных шурфов вблизи фундаментов – до __ шт.

- Визуальное обследование строительных конструкций, по результатам которого составляются:

- схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера;

- описания, фотографии дефектных участков;

- результаты проверки наличия характерных деформаций здания и его отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т. п.) по результатам визуального освидетельствования;

- установление аварийных участков (при наличии);

- выявление несущих конструкции и их расположение;

- уточненная схема мест вскрытий, зондирования конструкций; предварительная оценка технического состояния строительных конструкций, определяемая по степени повреждений и характерным признакам дефектов;

- Инструментальное обследование строительных конструкций, включающее в себя:

- измерение необходимых для выполнения целей обследования геометрических параметров несущих конструкций;

- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;

- определение прочности бетона конструкций (при его наличии) в соответствии с ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» ультразвуковым методом в соответствии с ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности» (в соответствии с требованиями ВСН 57-88 «Положение по техническому обследованию жилых зданий») или методом упругого отскока в соответствии с ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля» (в соответствии с требованиями ВСН 57-88 «Положение по техническому обследованию жилых зданий»);

- вскрытие конструкций до __ шт. на здание;

- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;

- обмерные работы: формирование поэтажных планов, продольного и поперечного разреза, плана кровли, схем фасадов (без отрисовки архитектурных элементов), план перекрытия.

- выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов.

- Проходка шурфов глубиной 1,5 м и оценка технического состояния фундаментов в границах пройденных шурфов. Определение типа, геометрических размеров и глубины заложения фундаментов. Определение уровня грунтовых вод. Определение наличия (отсутствия) гидроизоляции. Составление графических материалов по результатам проходки шурфов (количество шурфов – __ шт.);

- Поверочные расчеты отдельных несущих конструкций в SCAD или сателлитах SCAD;

- Составление технического отчета по результатам обследования, включающего в себя:

- Оценку технического состояния (категорию технического состояния);

- Материалы, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта;

- Обоснование наиболее вероятные причин появления дефектов и повреждений конструкциях (при наличии).

Примечание: инженерно-геологические, инженерно-геодезические работы, измерения отклонений от вертикали и горизонтали конструкций, экологические изыскания, отбор и лабораторные испытания конструкций не предусмотрены. Проведение мониторинга и установка маяков не предусмотрены. Разработка проектной/рабочей/исполнительной документации по усилению отдельных конструкций не предусмотрены, дальнейшие работы по восстановлению ведутся на основе исходной проектной документации или по отдельно разработанной специализированной организацией. Мероприятия по откачке воды с придомовой территории, а также из шурфов не предусмотрены.

По окончанию работ по испытанию/вскрытию/откопке шурфа восстановление отделочных покрытий не выполняется, по окончанию откопки шурфа после его обследования и фотофиксации проводится обратная засыпка с утрамбовкой.

10. Требования по составу и содержанию документации:

- ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

- ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

- ГОСТ 21.201-2011 «Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»;

- Гражданский кодекс РФ, Градостроительным кодексом РФ и другие нормативно-правовыми актами действующего законодательства Российской Федерации в области строительства.

Составил: